Администрация Николенского сельского поселения

Гулькевичского района

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД

Арх. № 15/10-07-2015-СТ-21

Ростов-на-Дону, 2015

Администрация Николенского сельского поселения

Гулькевичского района

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2030 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД

Арх. № 15/10-07-2015-СТ-20

Директор ООО «ЭКЦ «Диагностика и Контроль»

Н.В. Гуназа ___________

Ростов-на-Дону, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ........................................................................................................................6

1.1. Территория и климат .............................................................................................................6

1.2. Существующее положение в сфере теплоснабжения ......................................................16

1.2.1. Установленная и располагаемая мощность энергоисточников ...................................18

1.2.2. Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки .......................................................................................................................19

1.2.3. Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточников ..............................................20

1.2.4. Тепловые сети ...................................................................................................................20

1.3. Основные проблемы организации теплоснабжения ........................................................21

1.3.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения ...21

1.3.2. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения .......................22

1.3.3. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения ..........................................................................................................................24

1.3.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения .....................................................................................25

1.4. Основные положения технической политики ..................................................................26

1.5. Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения ........................................29

2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

2.1. Общие положения ................................................................................................................31

2.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления ..................................................................33

2.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) .............................................................................43

2.3.1. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно–коммунального сектора ..............................................................................................................46

2.3.2. Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2030 года с учетом требований к

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений .........................................47

2.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей .............................................................................................................................. 48

2.3.4. Прогноз суммарного прироста тепловых нагрузок и теплопотребления ...................51

3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. Радиус эффективного теплоснабжения базовых энергоисточников…………………...52

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения ....53

3.2.1. Зоны действия источников тепловой энергии ...............................................................53

3.2.2. Зоны действия источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в период с 2011-2013 гг. ……………………………………………………………………………………53

3.2.3. Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию

3.3. Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии ......................53

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода ... 54

4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ...................................56

4.1. Перспективные объемы теплоносителя .............................................................................56

4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей............................................................................................................................... 57

4.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ................................................................................58

4.4. Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую» ..................................................................58

5. РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Общие положения ................................................................................................................60

6. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

6.1. Общие положения ............................................................................................................... 63

6.2. Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих, вновь осваиваемых населенных пунктов сельского поселения и перевода на закрытую схему присоединения ГВС ………………………………………………………................................64

6.3 Предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на них для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных ………………………………………………………………………………………65

6.4. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с сохранением существующего диаметра ……………………………………………………66

6.5. Предложения по существующим «пережимным» участкам тепловых сетей, рекомендованным к реконструкции с увеличением диаметра ……………………………..66

6.6. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций ………………...66

6.7. Предложения по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую .....................................................................................................66

7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ............................................67

8. РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

8.1. Общие положения ................................................................................................................69

8.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии ...................................................................................................69

8.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них .......................................................................................70

8.4. Прогноз влияния реализации проектов на цену тепловой энергии ...............................71

8.4.1. Тариф на товарный отпуск тепловой энергии потребителям в зоне деятельности ...71

9. РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) .......................................................................................72

10. РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ .............................................................................73

11. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ..........................74

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Общая часть

  - Территория и климат

Николенское сельское поселение расположено в юго-западной части муниципального образования Гулькевичский район, немного юго-западнее г. Гулькевичи. По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства.

Климат Николенского сельского поселения характеризуется весьма неустойчивой зимой, холодной весной, сухой, теплой продолжительной осенью и умеренно жарким летом.

Отличительной особенностью зимы является максимальное развитие циклонической деятельности. Быстропроходящие циклоны, сопровождающиеся западными ветрами, выпадением снега и дождя, чередуются с холодными антициклоническими вторжениями с их устойчивыми восточными ветрами.

В летний период циркуляция воздушных масс ослаблена. Погода, в основном, формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся арктических антициклонах.

Средняя годовая температура воздуха – плюс 10,6 оС с тенденцией повышения в последние годы.

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура  января – минус 2,8 оС, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – минус 31 оС в декабре, январе. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля – плюс 23,5 оС, абсолютный максимум – плюс 41 оС в июле, августе.

Продолжительность безморозного периода: средняя 126 дней, наименьшая 162 дня, наибольшая 234 дня.

Толщина снежного покрова – 17 см.

Относительная влажность воздуха – 74%. Максимум относительной влажности в январе 84 %, в июле – 61 %. Среднегодовое количество осадков – 587 мм.

Относительная влажность воздуха меняется в течение года в широких пределах. В таблице 1 представлена относительная влажность воздуха в 13 часов, когда ее значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно.

Таблица 1 Относительная влажность воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 74 | 64 | 52 | 51 | 49 | 45 | 44 | 47 | 58 | 70 | 76 | 59 |

Около 30 дней в году бывают очень сухие, с относительной влажностью менее 30% и около 80 дней – с влажностью, превышающей 80%.

В таблице 2 представлено месячное и годовое количество осадков.

Таблица 2 Месячное и годовое количество осадков

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | 46 | 41 | 40 | 47 | 55 | 66 | 56 | 48 | 44 | 47 | 51 | 56 | 587 |

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. В течение всего года над районом преобладает широтная циркуляция, особенно хорошо выраженная в холодное полугодие.

Осенью и особенно зимой, когда процессы выражены наиболее ярко, наблюдается преобладание ветров восточных румбов и возрастание барических градиентов, а в связи с этим увеличение скорости ветра. В теплый период увеличивается повторяемость ветров западных румбов.

Однако и в теплый период ветры восточных направлений имеют большую повторяемость. В этот период они приносят сухой и жаркий воздух, западные же – прохладный и влажный.

Для теплого периода года характерна общая размытость барических полей. Ветры в этот период неустойчивые по направлению, скорости их наименьшие в году.

В таблице 3 представлен ветровой режим территории (в %).

Таблица 3 Ветровой режим территории

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 4 | 19 | 30 | 8 | 5 | 13 | 17 | 4 | 4 |
| Лето (V-IX) | 5 | 19 | 24 | 7 | 5 | 16 | 19 | 5 | 6 |
| Зима(XII-II) | 3 | 17 | 32 | 13 | 5 | 12 | 15 | 3 | 2 |

Число дней с сильным ветром (больше 15 м/сек.) в среднем 25 за год, примерно по 1 дню в летние месяцы и по 2,5 – 4 дня – в зимние. В отдельные годы, когда наблюдается повышенная активность атмосферной циркуляции, число дней с сильным ветром может значительно возрастать.

Число дней с пыльной бурей за год в среднем около 4. Могут возникать в период с марта по октябрь, наиболее частые – в апреле.

Летние дожди здесь сопровождаются ветром и грозой и имеют ливневый характер, часто сопровождаются выпадением града.

Число дней со снежным покровом в среднем составляет 46, при этом появление снежного покрова наблюдается в декабре, а схода – 15 марта. Устойчивый снежный покров наблюдается не ежегодно.

Геологическое строение и рельеф

Территория муниципального образования входит в пределы восточной части Азово-Кубанской впадины. В геологическом строении представлены отложения третичной и четвертичной систем.

Самое верхнее положение в разрезе четвертичных отложений занимают повсеместно развитые почвы и гумусированные суглинки, как правило, обладающие просадочными свойствами.

Верхнемиоценовые отложения сарматского яруса находятся в основании четвертичных террас и представлены слоистыми глинами темно-бурого цвета, твердыми, в различной степени обводненными, с редкими включениями гравийных зерен крепких пород. Наибольшая вскрытая мощность сарматских глин составляет 4,2 м.

Разрез первой надпойменной террасы начинается горизонтом  галечниковых грунтов, содержащих линзы и тонкие прослои песков разнозернистых и пластичных глин в различной степени обводненных. Вскрытая мощность галечников колеблется от 2,8 м до 5,0 м.

Галечниковые грунты перекрываются толщей аллювиальных песков от средне- и крупнозернистых в основании до мелкозернистых и пылеватых в кровле. Вскрытые мощности последних колеблются от 3,0 м до 7,0 м. Средне- и крупнозернистые пески имеют в большей части, форму линз, в пределах которых их мощность варьирует от 1,0 м до 7,0 м и более.

В большей своей части галечники и пески обводнены. В их составе отдельными скважинами вскрываются прослои и линзы непросадочных суглинков и супесей. Мощности таких прослоев иногда превышают 4,0 м.

Завершают разрез первой надпойменной террасы аллювиальные суглинки. В зависимости от уровня грунтовых вод они подразделяются на просадочные и непросадочные. В свою очередь среди просадочных суглинков выделяются две разновидности – макропористые и низкопористые. Общая мощность просадочных грунтов достигает 6,0 м – 8,2 м – 9,0 м.

Согласно СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах», cейсмическая интенсивность на территории городского поселения, в баллах шкалы MSK 64 для средних грунтовых условий составляет: при степени сейсмической опасности 10% - 6 баллов; при  степени сейсмической опасности 5% и 1% - 7 баллов.

В орографическом отношении территория сельского поселения находится в пределах Кубанско-Приазовской равнины, расчлененной системой речных долин, балок, лощин.

Рельеф проектируемой территории в основном равнинный.

Овражно-балочная сеть развита слабо и развивается в основном в  субширотном направлении. Склоны балок неширокие, пологие, подвергаются водной и ветровой эрозии.

Инженерно-геологическая характеристика

В соответствии с инженерно-геологическими условиями в пределах сельского поселения преобладают территории благоприятные для строительства, занимающие выровненные участки водоразделов.

Естественным основанием фундаментов зданий являются средние и реже тяжелые суглинки, от твердой до тугопластичной консистенции.

Грунты по просадочности относятся к первому типу. Мощность просадочной толщи от 1,5 м до 12 м.

Грунтовые воды располагаются на глубине от 3 до 12-15 м. Грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам.

Возможная величина просадки от нагрузки 2 кг/см2 составляет  2,0 – 10,4 см.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,8 м 
 (СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”), сейсмичность района 6-7 баллов.

На территории сельского поселения  склоны разных экспозиций подвержены ветровой и водной эрозии.

Гидрогеологические условия

В гидрологическом отношении район расположен на юго-восточном крыле Азово-Кубанского артезианского бассейна.

На территории сельского поселения выделяются следующие водоносные комплексы: четвертичных, верхне-среднеплиоценовых, понтических и сарматских отложений.

Грунтовые воды залегают на уровне 3 – 15 м, от поверхности земли. Минерализация грунтовых вод меняется от 0,7 г/л до 4,9 г/л. По содержанию агрессивной углекислоты грунтовые воды слабоагрессивны к бетону. По содержанию сульфатов и бикарбонатов грунтовые воды с минерализацией более 2,0 г/л средне- и сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дополнительное питание грунтовый поток в Николенском сельском поселении получает за счет утечек из водопроводных сетей, полива приусадебных участков и улиц.

Для водоснабжения используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

Водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых отложений имеет повсеместное распространение. Он вскрыт большим количеством скважин на глубине 60-80 м.  Водосодержащими породами являются пески, залегающие среди глин виде прослоев и линз мощностью от 1-2 м до 20 м, с увеличением в северо-западном направлении. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет осадков и поверхностных вод.

Производительность скважин эксплуатирующих водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых отложений составляет 15-35 м3/час, удельный дебит 0,2 -1,0 м3/час. Воды комплекса пресные и слабо-солоноватые, прозрачные без цвета и запаха, минерализация вод в пределах 0,4 г/литр до 1,0 г/литр. Воды верхне-среднеплиоценовых отложений, особенно нижней части разреза, повсеместно используются  для питьевых и хозяйственных целей наряду с водами более глубоких горизонтов.

Водоносный комплекс сарматских отложений имеет повсеместное распространение и вскрыт большим количеством скважин в пределах Гулькевичского района.

Воды приурочены к прослоям мелкозернистых и среднезернистых песков, залегающих в виде прослоев среди глин. Подземные воды комплекса обладают напором.

Водообильность комплекса сравнительно высокая, в большинстве случаев дебиты скважин составляют 5-10 л/секунда. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,2 до 3,5 л/секунда. Минерализация вод в большинстве случаев равна 0,4 – 0,6 г/литр. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет осадков и поверхностных вод в местах выхода пород на дневную поверхность.  Воды этого комплекса повсеместно используются  для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения.

Гидрографическая характеристика

Гидрография на территории сельского поселения Николенское представлена рекой Зеленчук 2-й и ее притоком р. Зеленчук 3-й. По характеру течения реки равнинные, на территории сельского поселения в нескольких местах перегорожены дамбами.

В пределах поселения р. Зеленчук 2-й и ее приток р. Зеленчук 3-й текут в широтном направлении.  Скорость течения  рек не высока, достигает 0,8 – 0,9 м/сек.

Ледоставы бывают редко, в период суровых зим продолжительность их 2-3 месяца, толщина льда 13 – 27 см.

Характер питания рек смешанный, преобладает питание за счет атмосферных осадков в период зимне-весеннего стока – от 80 до 85 % , грунтовое – от 15 до 20%. Для р. Зеленчук 2-й характерны растянутое летнее половодье и дождевые паводки. Зимой бывают паводки от оттепелей и дождей.

Воды рек обладают значительной мутностью. В реках осуществляется лов рыбы.

Растительный и почвенный покров

Территория сельского поселения  располагается в зоне степей в пределах Прикубанской низменности. Почвенный покров развит повсеместно и представлен гумусированными черноземами и суглинками различной мощности. Основную часть почвенного покрова составляют предкавказские карбонатные и выщелоченные черноземы.

В пределах сельского поселения почвы различаются степенью гумуссированности. Почвы отличаются рыхлостью, хорошей структурой, богаты питательными веществами и дают высокие урожаи всех культурных растений.

Почвы на территории поселения подвержены ветровой и водной эрозии, борьба с которой сформировала такую особенность современного ландшафта кубанских степей, как лесополосы. Разрезающие пашню на квадраты лесополосы препятствуют выветриванию почв и служат защитой сельхозугодий от пылевых бурь.

В составе лесонасаждений преобладают ясень, клён, ольха, чёрный тополь, дуб, реже берест. В подлеске часто встречаются лещина, бузина, свидина.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Николенского сельского поселения распложен недействующий карьер месторождения глины. Карьер разрабатывается в соответствии с лицензией КРД 00 484 ТР, выданной 25.05.1995 года, срок действия лицензии до 25.05.2015 г. Работы по разработке карьера были приостановлены в связи с остановкой действия кирпичного завода. Оценка запасов глины на данном месторождении в перспективе будет произведена для добычи глины и производства кирпича. Работы по рекультивации карьера будут выполнены после выработки глины в соответствии с лицензией.

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации, сложившейся в населенном пункте, производится с целью выявления тенденций развития территории, потенциала роста, направлений развития. Составление прогноза численности населения (в том числе прогноза возрастной структуры) населенного пункта во многом предопределяет целесообразность размещения объектов социальной, жилищной и производственной сфер, а так же определяет их основные параметры.

Прогноз численности населения был произведен при разработке схемы территориального планирования района, к концу расчетного срока в муниципальном образовании Николенское сельское поселение (далее пот тексту – сельское поселение) ожидается увеличение численности населения на 6% (см. Таблица 4).

Таблица 4 Численность населения в разрезе населенных пунктов (на конец года)

| Наименование населенного пункта | Численность населения на 2006 год, человек | Доля населенного пункта в общей численности сельского поселения на 2006 год, % | Прогноз численности населения на 2028 год, человек | Доля населенного пункта в общей численности сельского поселения на 2028 год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николенское | 2108 | 74 | 2300 | 76 |
| х. Вербовый | 216 | 8 | 210 | 7 |
| х. Булгаков | 123 | 4 | 120 | 4 |
| х. Орлов | 146 | 5 | 140 | 5 |
| х. Ивлев | 164 | 6 | 160 | 5 |
| х. Лебедев | 88 | 3 | 80 | 3 |
| Итого | 2845 | 100 | 3010 | 100 |

## Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (далее по тексту - СЗЗ) не допускается.

с. Николенское

Площадь жилых территорий в границах села составляет порядка 297,8 га,  в том числе: индивидуальная жилая застройка – 295,0 га, малоэтажная жилая застройка - 2,8 га.  Плотность населения  в границах населенного пункта составляет  5 чел./га.

Порядка 20% жилых территорий расположено в СЗЗ от молочно-товарной фермы (МТФ) № 1 и 2, бойни, магистрального газопровода высокого давления (МГВД), канализационного очистного сооружения (КОС), газораспределительной станции (ГРС),   нефтебазы, кормоотряда, кондитерского предприятия ООО «Флора» и понизительной станции.

х. Булгаков

Площадь территорий индивидуальной жилой застройки в границах хутора составляет порядка 54,5 га. Плотность населения в границах населенного пункта составляет 2 чел./га.

х. Ивлев

Площадь жилых территорий индивидуальной жилой застройки в границах хутора составляет порядка 35,1 га. Плотность населения в границах населенного пункта составляет 3 чел./га.

х. Вербовый

Площадь жилых территорий индивидуальной жилой застройки в границах хутора составляет порядка 56,8 га. Плотность населения  в границах населенного пункта составляет 3 чел./га.

Порядка 5% жилых территорий расположено в СЗЗ от свинотоварной фермы (СТФ).

х. Орлов

Площадь жилых территорий индивидуальной жилой застройки в границах хутора составляет порядка 22,2 га. Плотность населения  в границах населенного пункта составляет 5 чел./га.

х. Лебедев

Площадь жилых территорий индивидуальной жилой застройки в границах хутора составляет порядка 31,4 га. Плотность населения  в границах населенного пункта составляет 2 чел./га.

## Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных  потребностей населения.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным в таблице (см. Таблица 5).

Таблица 5 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норматив | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СНиП 2.07.01-89*) |
| Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | СНиП 2.07.01-89* |
| Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 179,5 посещений в смену на 10 тыс. чел. | Закон Краснодарского края от 02.03.2009 г. № 1695-КЗ «О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2009 год». |
| Больничные учреждения | 107,3 коек на 10 тыс. чел. |  |
| Аптечные учреждения | 1 объект на 6,2 тыс. сельского населения | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах» |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле | СНиП 2.07.01-89* |
| Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | в зависимости от удаленности и численности населенного пункта | Приказ министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов» |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Спортивные плоскостные сооружения | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Спортивные залы | 540 кв. м площади пола от 2 до 5 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубные учреждения | 500-300 посетительских мест на 1 тыс. для сельских поселений от 0,2 тыс. до 1 тыс. чел. 230-190 посетительских мест на 1 тыс. чел. для сельских поселений свыше 2 и до 5 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Библиотечные учреждения | 6-7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. для сельских поселений свыше 1 и до 2 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия торговли |
| Магазины | 300 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия общественного питания |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Прачечные | 60 кг белья в смену | СНиП 2.07.01-89* |
| Химчистки | 3,5 кг вещей в смену | СНиП 2.07.01-89* |
| Бани | 7 мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 1-2 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Пожарные депо | 1 депо на 2 автомобиля при населении до 5 тыс. чел. | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |

Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов.

На территории поселения действует СОШ № 18 мощностью 350 учащихся, загруженность объекта составляет 91%, здание школы 1964 года ввода, степень износа 100%. В данной школе обучаются школьники всего сельского поселения, организован подвоз учащихся. При школе имеется спортивный зал единовременной пропускной способностью на 25 чел./час и волейбольная площадка на 16 чел./час. Рядом с границами хутора Лебедев расположено здания недействующего детского сада № 43 и разрушенного магазина.

-Потребность в прачечных – 171 кг  белья в смену;

потребность в химчистках – 10 кг вещей в смену;

потребность в предприятиях бытового обслуживания – 20 рабочих мест;

потребность в объектах пожарной безопасности – 2 автомобиля;

потребность в выдвижных пунктах скорой медицинской помощи -  1 автомобиль;

потребность в стационарах – 30 коек;

дефицит в поликлинических учреждениях – 11 посещений в смену;

потребность в аптеках – 1 объект.

с. Николенское

Объекты образования

Детский сад №42 мощностью 75 мест, загружен на 100%, здание 1962 года ввода. В отдельно стоящем здании расположена прачечная детского сада.

Объекты здравоохранения

Мощность амбулатории составляет 40 посещений в смену, в 2007 году производилась реконструкция здания, степень износа составляет 30%.

Ветеринарный участок по ул. Октябрьская.

Объекты культуры и спорта

В здании 1965 года ввода расположена библиотека на 14,6 тыс. ед. хранения, в этом же здании расположен спортивный комплекс на 25 чел./час единовременной пропускной способностью (288 кв.м площади пола – определено экспертным методом).

На территории спортивного комплекса расположена спортивная площадка.

Клуб мощностью 370 мест, загружен на 95%, здание 1958 года ввода, со степенью износа 40%.

Объекты торговли и общественного питания

На территории села действуют 7 магазинов общей торговой площадью (определена экспертным путем) порядка 610 кв. м.

Столовая на 75 мест, расположена в одном здании с гостиницей на 50 мест, отделением Сбербанка, магазином и пекарней, здание 1980 года ввода.

Закусочная «Волна» на 36 мест.

Объекты управления

Администрация сельского поселения, в 2007 году производилась реконструкция здания.

Отделения связи

Почта по ул. Октябрьская.

Прочие объекты

На территории села имеется церковь.

Разрушенная баня по ул. Октябрьская.

В результате анализа были выявлены следующие проблемы (см. Таблица 6):

дефицит в дошкольных учреждениях (33 места);

отсутствие внешкольных учреждений (потребность - 25 места);

дефицит в спортивных залах (252 кв. м площади пола);

дефицит в спортивных площадках (1,3 га);

дефицит в клубах (115 посетительских мест);

дефицит в объектах торговли (22 кв. м торговой площади);

отсутствие бани (потребность – 15 мест).

х. Булгаков

ФАП, степень износа здания 60%, 1972 года ввода.

В поселке имеется  магазин, торговая площадь которого составляет 20 кв. м.

В центральной части хутора расположено разрушенное здание бани.

В результате анализа в социальной сфере были выявлены следующие проблемы (см. Таблица 6):

ветхость здания ФАП (60% износ);

дефицит в объектах торговли (17 кв. м торговой площади);

потребность в объектах общественного питания (5 мест);

потребность в спортивных площадках (0,1 га).

х. Ивлев

Объектов социальной сферы в хуторе нет.

На данный момент существует потребность (см. Таблица 6):

в объектах торговли- 49 кв. м торговой площади;

в предприятиях общественного питания – 7 мест;

в спортивных площадках- 0,1 га.

х. Лебедев

На территории хутора имеется разрушенное здание бани.

На данный момент на хуторе существует потребность (см. Таблица 6):

в объектах торговли – 26 кв. м торговой площади;

в спортивных площадках – 0,1 га;

в объектах общественного питания – 4 места.

х. Вербовый

Магазин торговой мощностью 40 кв. м, данной мощности не достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицит  составляет 25 кв. м торговой площади.

Здание недействующего ФАП 1966 года ввода, с 55% износом.

На данный момент существует потребность (см. Таблица 6):

в клубах 108 посетительских мест;

в библиотеках 1,6 тыс. ед. хранения;

в предприятиях общественного питания  9 мест;

в объектах торговли – 25 кв. м торговой площади;

в спортивных площадках 0,2 га.

х. Орлов

Объектов социальной сферы в хуторе нет.

На данный момент существует потребность (см. Таблица 6):

в объектах торговли 44 кв. м торговой площади;

в предприятиях общественного питания  6 мест;

в спортивных площадках 0,1 га.

В населенных пунктах Вербовый, Булгаков, Лебедев, Ивлев, Орлов дефицит в детских дошкольных учреждениях и внешкольных учреждениях не указан, так как потребность в объектах мала и размещение объекта нецелесообразно. Дефицит общеобразовательных учреждений покрыт за счет организованной системы подвоза.

## Производственная сфера

Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов

На территории сельского поселения расположены следующие объекты: зернохранилище, недействующий карьер, недействующий кирпичный завод, кормовой отряд, машинный двор (отделение №3), механический отряд, территория строительной бригады, молочно-товарная ферма № 1 (далее по тексту - МТФ) на 2,5 тыс. голов (фактическая мощность 1,2 тыс. голов), МТФ №2 на 0,6 тыс. голов (по факту 0,3 тыс. голов), МТФ №4 (недействующая),  полевые станы, свинотоварная ферма (далее по тесту - СТФ) на 1 тыс. голов (фактическая мощность 0,3 тыс. голов), СТФ №1 (недействующая) на 1 тыс. голов и ток №1.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 8476,2 га, в том числе животноводства 85,3 га,  сельскохозяйственных угодий – 8367,1 га, сельскохозяйственного производства 23,9 га. Зона производственного и коммунально-складского назначения занимает 7,6 га.

с. Николенское

На территории села расположены следующие объекты: кондитерское предприятие

ООО «Флора», пункт приема металла и пекарня производительностью 2,5 тонны в год.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах села составляет 0,2 га, сельскохозяйственного использования – 15,1 га.

х.Лебедев

Площадь территории сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта составляет 0,1 га (сельскохозяйственных угодий).

х.Ивлев

Площадь территории сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта составляет 7,2 га.

х.Вербовый

Площадь территории сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта составляет 1 га.

В населенных пунктах  х. Булгаков, х. Орлов, х. Вербовый, х. Ивлев х. Лебедев объекты производственной сферы отсутствуют. В х. Булгаков и х. Орлов отсутствуют и территории сельскохозяйственного использования.

1.2. Существующее положение в сфере теплоснабжения

В соответствии с материалами утвержденного Генерального плана Николенского сельского поселения теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения:

с. Николенское

Система теплоснабжения с. Николенское децентрализованная.

Теплоснабжение школы № 18 осуществляется от индивидуальной котельной. Установленная мощность 0,22 Гкал/ч; котельные агрегаты «КМЧ-5» (9 секций); вид топлива – природный газ; температурный график 95/70 ºС. Административные и общественные здания, а также частная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом является природный газ.  Вывод: для данного населённого пункта существующая система теплоснабжения является оптимальным вариантом.

х. Лебедев, х. Ивлев, х. Вербовый, х. Булгаков, х. Орлов

Система теплоснабжения х. Ивлев, х. Вербовый, х. Булгаков, х. Орлов децентрализованная. Теплоснабжение общественных зданий, а также жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек.  Топливом являются дрова и уголь. Вывод: для данных населённых пунктов существующая система теплоснабжения является оптимальным вариантом.

Согласно утвержденной Схеме теплоснабжения (существующее состояние) по Постановлению Администрации Николенского СП от 24.03.2014 года № 29 в состав  Николенского сельского поселения  входят с. Николенское, х. Булгаков, х. Вербовый, х. Ивлев, х. Лебедев, х. Орлов. Население  Николенского сельского  поселения  обеспечено  централизованным  и  индивидуальным  отоплением.

Ресурсоснабжающей организацией в Николенском сельском  поселении  является филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети».

Расчёты за тепловую энергию (счёт-фактура или платёжная квитанция) с  потребителем  осуществляются  по  заключенным   договорам   поставки.

Основным топливом на котельных является газ, резервное топливо не предусмотрено.

Теплоснабжение Николенского сельского поселения централизованное и  децентрализованное.

Характеристика  существующих  источников  теплоснабжения (котельные): смотреть таблицу 6

| Наименование | Мощность проектная/фактическая каждого головного сооружения | Потребители: населенные пункты, пром. и с/х обьекты | год строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20 с. Николенское, ул. Октябрьская, 128 | 0,177/0,075 | Здание МДОУ и ДК (библиотека, спортивный зал) | 2000 |
| Котельная № 28 с. Николенское,, ул. Заречная, 233а | 0,216/0,140 | Здание МОУ СОШ 19 | 1998 |

Основной   производитель   тепловой  энергии  в  Николенском сельском  поселении    филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети», осуществляет  эксплуатацию  2   котельных.  Суммарная   установленная  мощность  котельных   на 2014 год  составляет  0,393  Гкал/час. Суммарная  протяжённость  тепловых  сетей 0,640 км в однотрубном исчислении.

Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»  осуществляет  следующие  виды   регулируемой  деятельности: 1. Производство   тепловой   энергии. 2. Передачу  (транспорт)  теплоносителя  по  всем  внешним  тепловым   сетям  от  котельных  до  узлов  ввода  потребителей.

Жалобы на качество теплоснабжения поступают в аварийно-диспетчерскую службу  (АДС), которая является структурным подразделением филиала ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети».

Расчетный  температурный  график  отпуска  тепла  от  котельных 95/70оС.  Для  Николенского сельского поселения  используется  один  вид  топлива: газ.

Основное оборудование котельных Николенского сельского поселения, таблица 7

| Наименование котельной Адрес | Котельное оборудование | Установленная мощность котельной | Присоединённая нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка котла | Кол- во | Год ввода | По пару т/ч | По воде Гкал/ч | По пару | По вводе |  |
| Котельная № 20 с. Николенское, ул. Октябрьская, 128 | КЧМ-5 ИШМА-80 | 1 1 | 1998 | - | 0,177 | - | 0,0075 | Газ |
| Котельная № 28 с. Николенское,, ул. Заречная, 233а | КЧМ-5 | 2 | 2000 | - | 0,216 | - | 0,140 | Газ |

Сведения  о технической  оснащенности  в  таблице 8.

| Наименование котельной адрес | Оснащенность оборудованием (насосы) |
| --- | --- |
|  | Марка |
| Котельная № 20 с. Николенское, ул. Октябрьская, 128 | Сетевой насос- 1,5кВт |
| Котельная № 28 с. Николенское,, ул. Заречная, 233а | Сетевой насос- 1,5кВт |

Таблица 9

| Наименование котельной адрес | Оснащенность оборудованием (автоматика) | Оснащенность счетчиком газа |
| --- | --- | --- |
|  | Год ввода | Марка | Марка |
| Котельная № 20 с. Николенское, ул. Октябрьская, 128 | 1998 | САБК | ВК |
| Котельная № 28 с. Николенское,, ул. Заречная, 233а | 2000 | САБК | ВК-G |

Технические  характеристики  тепловых сетей (только Т1 и Т2), таблица 10

| Диаметр (условный), мм | Протяженность Всего: | Год ввода в эксплуатацию | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| Котельная № 20 с. Николенское, ул. Октябрьская, 128 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 120 | 1999 | - | - | 60 | 60 |
| 57 | 200 | 1999 | - | - | 100 | 100 |
| ИТОГО: | 320 |  | - | - | 160 | 160 |
| Котельная № 28 с. Николенское,, ул. Заречная, 233а |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 320 | 2000 | - | - | 160 | 160 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3206 |  | - | - | 160 | 160 |

Общая  протяженность  тепловых  сетей  0,640 км  диаметром  от  76 мм,  до  80 мм.

Тепловые  сети  двух  трубные  тупиковые. Прокладка  трубопроводов  тепловых  сетей  составляет:  надземная  100  %   от  общей  протяженности. Изоляция  реконструированных  трубопроводов – пенополиуритан (ППУ  изоляция),  остальные – минеральная  вата.

В настоящее время в системе теплоснабжения существуют следующие проблемы.

Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, и участившиеся аварии на наружных тепловых сетях.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления потребителей тепла.

Массовое внедрение наладочных работ на тепловых сетях позволит снизить расход топлива на источниках тепла. Метод и способ производства наладочных работ описан в отраслевом стандарте 34-58868 «Режимная наладка".

Нарушение гидравлического режима тепловой сети часто вызвано неквалифицированным вмешательством в работу тепловых вводов зданий. В результате наладочных работ оптимизируются расходы и потери напора в трубопроводах,  напоры в узлах  сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь),  температуры  внутреннего  воздуха  у  потребителей,  расходы  и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить  общее  количество  циркулирующей  в  системе теплоснабжения  воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить  температуру  воды  на выходе  из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети,  при  этом увеличивается  располагаемый  напор  на  выводе из источника тепла,  что   позволяет   при   необходимости  без  увеличения  мощности теплоисточника  присоединить   к   нему  дополнительных потребителей.   Эксплуатируется  минимально необходимое количество  насосов, уменьшаются  утечки из теплосетей.

В соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности системы газопотребления и газораспределения» режимно-наладочные испытания на газовых котлах должны проводиться не реже 1 раза в 2 года.

Регулировкой газовых горелок, автоматики, системы химической водоподготовки и другого оборудования котельная настраивается на режим, имеющий максимальный коэффициент полезного действия и рационального использования энергоресурсов. Благодаря этому сокращаются издержки на топливо, электроэнергию, химические реагенты и воду.

Согласно сведениям Администрации Николенского сельского поселения тепловую энергию на территорию поселению поставляет филиал ОАО «АТЭК Гулькевичские тепловые сети», адрес: 352195, Краснодарский край, город Гулькевичи, ул. Короткова, 158, тел./факс 8616-05-82-94, ИНН 2312054894 КПП 236443001, ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 и.о. директора: Соловьев А.В..

1.2.1. Установленная и располагаемая мощность энергоисточников

Централизованное теплоснабжение в Николенском сельском поселении по данным письма филиала ОАО «АТЭК Гулькевичские тепловые сети» от 23.04.2015 года № 414 на 2015 год осуществляется котельной № 20 и котельной № 28 общественной застройки.

Таблица 11. Сведения об источниках тепловой мощности на 2014 год

| № | Наименование, адрес местоположения | Выработка, Гкал | СНК, Гкал | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Потери, Гкал | Котлы | Насосное оборудование | Протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении), м | Количество абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 20 ул. Октябрьская, 128 село Николенское | 186,82 | 4,02 | 146,03 | 36,77 | КЧМ-5, ИШМА-80 | сетевые GRUNDFOS UPS 50-120 N=1,3 кВт – 2 штуки | 160 | 2 |
| 2 | Котельная № 28 ул.Заречная, 233 А село Николенское | 349,27 | 7,68 | 205,0 | 136,59 | КЧМ-5-Р-46- 2 штуки | UPS-50-120/2 N-1,3 кВт-2 шт. ВКС-1/16, N 1,5 кВт | 160 | 1 |

Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях. Энергетические источники тепловой и электрической мощности комбинированной выработки на территории муниципального образования «Николенское сельское поселение» отсутствуют.

1.2.2 Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

Согласно утвержденной Схеме теплоснабжения (существующее состояние) по Постановлению Администрации Николенского СП от 24.03.2014 года № 29 р. 3.2.2. «Баланс  мощности  и  ресурса  системы  теплоснабжения» отражается  в   ежегодных  Топливных  энергетических  филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети».  Централизованное  теплоснабжение  объектов  социального  назначения  осуществляется  2  котельные суммарной  мощностью  0,393 Гкал/час.

Дефицит/резерв  располагаемой  тепловой  мощности  котельных    филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по  заключенным  договорам  резерв  составляет  0,178 Гкал/час. Централизованное теплоснабжение в Николенском сельском поселении по данным письма филиала ОАО «АТЭК Гулькевичские тепловые сети» от 23.04.2015 года № 414 на 2015 год осуществляется котельной № 20 и котельной № 28 общественной застройки баланс тепловой энергии за 2014 год указан в таблице 11 настоящей Схемы теплоснабжения Николенского СП на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год.

1.2.3 Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточников

Источники комбинированной выработки тепловой энергии на территории муниципального образования «Николенское сельское поселение» отсутствуют. Котельные, относящиеся к ОСЦТ на территории Николенского сельского поселения: Котельная № 20 – село Николенское, улица Октябрьская, 128, котельная № 28 – село Николенское, улица Заречная, 233 А. Топливо котельной – природный газ.

1.2.4 Тепловые сети

Согласно утвержденной Схеме теплоснабжения (существующее состояние) по Постановлению Администрации Николенского СП от 24.03.2014 года № 29 технические характеристики тепловых сетей приведены в таблице 10 настоящей Схемы теплоснабжения Николенского СП на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год.

Трубопроводы смонтированы по ГОСТ 10704-91 для систем отопления. Техническое состояние собственных тепловых сетей удовлетворительное. Ведется плановая работа по диагностированию, ремонту, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей. В связи с применением современных технологий (использование предварительно изолированных пенополиуретаном труб в полиэтиленовой оболочке) объем реконструируемых сетей снизился, что привело к увеличению доли трубопроводов, требующих замены. При этом более 90% замены собственных сетей осуществляется путем их реконструкции за счет средств амортизации. Средств на ремонт собственных сетей хватает только для устранения дефектов и приведения трубопроводов и сооружений тепловых сетей к требованиям нормативной документации. Это приводит к «старению» сетей и увеличению количества дефектов. Магистральные трубопроводы собственных тепловых сетей имеют достаточный запас пропускной способности и не требуют увеличения диаметров для подключения новых потребителей тепловой энергии. Техническое состояние тепловых вводов в жилищный фонд в большинстве случаев неудовлетворительное.

1.3. Основные проблемы организации теплоснабжения

1.3.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельском населенном пункте и  уменьшения тепловых потерь в сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых модульных автономных котельных, а так же замене сетей. Необходимо ориентироваться на экологически чистые котельные агрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных тепловых источников, а именно требуется:

1) реконструкция существующей котельной с использованием современного оборудования и новых технологий;

2) реконструкция изношенных участков теплотрасс.

Обеспечение теплом планируемых объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  тепловых генераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии).

В газифицированном населенном пункте целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газовые водонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния тепловой обеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

1) применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

2) реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

3) внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

4) применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

5) использование для районов нового строительства блок модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

1.3.2 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Одной из главных проблем теплоснабжения, как большинства Российских регионов является неравномерное распределение тепла между потребителями. Тепловые сети во время долгой эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе. Очень часто в процессе эксплуатации сети подвергаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединяются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей). Все это оказывает серьезное влияние на гидравлический режим системы. На практике абоненты часто самовольно устанавливают дополнительные радиаторы или изменяют схемы их подключения, что приводит к нарушению теплового и гидравлического режима работ тепловой сети. Для решения данной проблемы необходимы расчет и наладка гидравлического режима работы сетей.

Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода теплоносителя через систему отопления расчетному для каждого потребителя, в таких условиях велика вероятность отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных потребителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной недотопа или перетопа. Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помещениях.

Завышенный расход теплоносителя в системе теплопотребления ведет к перерасходу электроэнергии на сетевых насосах и занижению температуры сетевой воды после водонагревательного оборудования и, как следствие, понижает качество и надежность всех абонентов системы теплоснабжения.

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Внешние проявления технологических нарушений и характеристика причин их возникновения приведены в Таблице 12. Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Более 30% сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату), тепловые потери через которую составляют около 15-20 %. Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя. Потери тепла, связанные с утечками, оцениваются в 10-15 %.

Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельной. Согласно анализу технической и эксплуатационной документации котельных агрегатов на котельной износ основного оборудования составляет более 100 %. Это приводит к снижению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановкам оборудования из-за выхода из строя. Износ оборудования котельной не позволяет в полной мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.

Таблица 12. Внешние проявления технологических нарушений и причины их возникновения

| Внешнее проявление технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения |
| --- | --- |
| Наружная коррозия теплопровода | Нарушение внешнего антикоррозийного покрытия: - применение малоэффективных антикоррозийных покрытий; - повреждение антикоррозийных покрытий при транспортировке; - периодическое увлажнение антикоррозийного покрытия за счет отсутствия дублирующей гидроизоляции на тепловой изоляции; - износ покрытия за счет нарушения адгезии и разных температурных деформаций системы «земля – изоляция –трубопровод» при нарушениях в работе компенсационных систем. |
|  | Увлажнение тепловой изоляции: - высокий уровень грунтовых вод за счет отсутствия дренажа при высоком их уровне или глинистых грунтах, больших утечках воды из теплотрассы, общее подтопление территории; - плохое гидроизоляционное покрытие трубопровода; - недосыпка грунта по линии теплотрассы; - применение бесканальных прокладок теплотрассы в изоляции, отличающейся высоким водопоглощением; - нарушение уклонов теплотрассы между колодцами; - застаивание воды в каналах, нишах П-образных компенсаторов при бесканальной прокладке. |
|  | Блуждающие токи: - отсутствие катодной защиты; - наличие оголенных участков трубопроводов, соприкасающихся с грунтом. |
| Внутренняя коррозия теплопровода | Некачественная водоподготовка (подпитка сырой водой с наличием растворенного кислорода, присутствие в воде составляющих, способствующих коррозии). |
| Механические повреждения теплопровода | Деформационные сдвиги колодцев и мертвых опор. Разрыв компенсаторов за счет разрушения неподвижных опор. Гидравлический удар в тепловой сети за счет дестабилизации режимов и парообразования. Завышенные напоры в тепловой сети. |

1.3.3. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения сельского поселения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения: производство – транспорт – потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

1) высокий физический износ и старение оборудования котельных;

2) существенный избыток тепловых мощностей источников теплоснабжения;

3) невысокие КПД котельных агрегатов и, как следствие, повышенные удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

4) низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и/или отпуска тепловой энергии в котельных;

5) низкий уровень автоматизации котельных.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

1) высокая степень износа тепловых сетей;

2) высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

3) нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

4) высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

1) низкая степень охвата домохозяйств приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

2) низкая степень охвата домохозяйств средствами регулирования теплопотребления;

3) низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

4) отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

1.3.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом в схеме теплоснабжения

В населенных пунктах Николенского сельского поселения перебоев и ограничений в обеспечении тепловой энергией и природным газом отсутствуют. В соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения (существующее состояние) на основании Постановления Администрации Николенского СП от 24.03.2014 года № 29 запасы резервного топлива для котельной отсутствуют.

1.4. Основные положения технической политики

Утверждены направления реализации технической политики развития систем теплоснабжения сельского поселения по рекомендуемому варианту в соответствии с Приложениями к Схеме Теплоснабжения и Генеральным Планом:

1. Развитие основного оборудования в системе теплоснабжения устанавливается в соответствии со следующими направлениями:

 поэтапный вывод из эксплуатации низкоэффективного оборудования;

 разработка проектно – сметной документации на газификацию населенных пунктов сельского поселения;

 вывод из эксплуатации физически и морально устаревшего котельного оборудования;

 выполнение модернизации газовых трубопроводов.

Проектными решениями сохраняется направление использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования. Новое строительство включает усадебную и многоквартирную застройку, а также социально значимые объекты.

Таблица 13 Расчет потребления газа с. Николенское

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 2300 | 137 | 276000 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 510 | 1973750 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 73 | 155000 |
| 4 | Индивидуальная котельная школа №18 | - | 96 | 145000 |
| 5 | Индивидуальная котельная №1 | - | 11 | 16250 |
| 6 | Индивидуальная котельная №2 | - | 16 | 41250 |
| 7 | Индивидуальная котельная №3 | - | 8 | 13750 |
|  | Итого: |  | 851 | 2621000 |

Таблица 14. Расчет потребления газа х. Лебедев

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 80 | 5 | 9600 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 20 | 76250 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 625 |
| 4 | Индивидуальная котельная | - | 8 | 13750 |
|  | Итого: |  | 34 | 100225 |

Таблица 15.Расчет потребления газа х. Ивлев

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 160 | 20 | 48000 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 37 | 143750 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка – отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 1250 |
|  | Итого: | - | 58 | 193000 |

Таблица 16.Расчет потребления газа х. Вербовый

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 210 | 26 | 46200 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 46 | 178750 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка – отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 3750 |
|  | Итого: | - | 73 | 228700 |

Таблица 17. Расчет потребления газа х. Булгаков

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 120 | 15 | 36000 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 28 | 108750 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка – отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 2 | 3750 |
|  | Итого: | - | 45 | 116100 |

Таблица 18. Расчет потребления газа х. Орлов

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 140 | 17 | 30800 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 32 | 125000 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка – отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 1250 |
|  | Итого: | - | 50 | 157050 |

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим установкам.

Потребности в газе объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения: строительство газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства; строительство ГРП для проектируемых газовых котельных и прокладка к ним газопроводов; осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%; поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб; поэтапный переход на использование сетевого газа объектов; развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Проектом генерального плана предусматривается развитие системы газоснабжения потребителей Николенского сельского поселения.

Для развития системы газоснабжения Николенского сельского поселения на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопроводов высокого давления диаметром 159-219 мм, общей протяженностью 16,5 км на территории муниципального образования. Газопроводы проложить подземно, материал - сталь.

Подача природного газа предусматривается от существующих стальных газопроводов высокого давления диаметром 159-219 мм, подающих газ от газораспределительной станции (ГРС) «Николенская», планируемой к размещению на территории сельского поселения Николенское.

В населенном пункте Николенское планируется дальнейшее развитие централизованной системы газоснабжения.

В населенных пунктах хутор Булгаков, хутор Ивлев, хутор Вербовый, хутор Орлов, хутор Лебедев планируется создание централизованной системы газоснабжения.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов Николенского сельского поселения предусматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях населенных пунктов сельского поселения, система газоснабжения 2-х ступенчатая:

– от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II-категории (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП;

– от ГРП запитываются  сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к индивидуальным котельным и потребителям жилой застройки.

Система газоснабжения выполнена по смешанной схеме.

Классификация газопроводов:

– вид транспортируемого газа – природный;

– давление газа: низкое 0,005 МПа; высокое (II-категории) 0,6 МПа;

– местоположение относительно земли – подземные, надземные;

– принцип построения – тупиковые, кольцевые;

– материал газопроводов высокого и низкого давления – сталь, полиэтилен.

Для определения расходов газа на бытовые нужды потребителей приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

– приготовление пищи;

– отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

– отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 120.

Потребители многоквартирной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи.

Потребители индивидуальной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи, а также  отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых котлов.

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

1.5. Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении частично. В данном случае применяются значения базовых целевых показателей функционирования типовых систем теплоснабжения, определенных в ходе анализе.

При реализации мероприятий, предложенных к включению в схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы теплоснабжения.

Целевые показатели разделены на четыре группы:

 В первую группу включены показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей сельского поселения. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей Николенского сельского поселения на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей группы 1 отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ действующих и создаваемых теплоснабжающих и тепловых сетевых предприятий сельского поселения в части товарного отпуска тепловой энергии.

 Вторая группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия индивидуальных источников газоснабжения (филиал ОАО «ГАЗПРОМ»).

 Третья группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия существующих и имеющихся источников теплоснабжения.

 Четвертая группа показателей характеризует развитие систем теплоснабжения сельского поселения.

Таблица 19. Целевые показатели развития системы теплоснабжения Николенского сельского поселения

| № | Показатель | Ед. измерения | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Располагаемая тепловая мощность проектируемых источников | Гкал/ч | 0,9 | 0,94 | 1,11 |
| 2 | Суммарная располагаемая тепловая мощность источников | Гкал/ч | 0,9 | 0,94 | 1,11 |

Таблица 20. Целевые показатели развития системы теплоснабжения Николенского сельского поселения

| Показатель | Ед. измерения | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные, предлагаемые к строительству |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9 | 0,94 | 1,11 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 1,05 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,105 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17005 | 20007 | 23617 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 12750 | 15005 | 17712 |
| Расход условного топлива | Т.у.т | определяется установленной горелкой |
| Удельный расход условного топлива: |  |  |
| на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |
| на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |

В соответствии с данными филиала ОАО АТЭК Гулькевичские тепловые сети в 2014 году отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составил 351,03 Гкал, тепловые потери – 173,36 Гкал.

Показателем качества тепловой энергии является:

- температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

- в помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями.

В соответствии с утвержденной Постановлением Администрации Николенского СП от 24.03.2015 года № 29 Схемой теплоснабжения (существующее состояние):

Раздел 3.2.3 Доля  поставки  тепловой  энергии  по  приборам.

Основным потребителем услуг филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»  являются здания учебных и дошкольных заведений, административные здания.

Приборы  учета  тепловой  энергии  отсутствуют.  Причина  заключается  в  достаточно  высокой  цене  приборов  учета  тепловой  энергии  и  работ  по  их  установке,  что  препятствует  широкому  их  использованию  среди  потребителей, а  также  недостатку  средств  в  бюджете  для  обеспечения  данными  приборами  организаций.

Раздел 3.2.4.  Надежность  работы  системы  теплоснабжения: суммарная   установленная    мощность   котлов   составляет  0,393 Гкал/час.                                                                                      Расчётный    срок    службы    котлов       составляет   25 лет (расчётный   срок   службы   котлов    приведён  согласно   данным   завода   изготовителя). По  истечении   расчётного   срока   службы   котла,   должно   проводиться  экспертное   обследование   технического   состояния   основных   элементов     работающих   под    давлением    (барабаны,   коллекторы,    экраны   и   др.)

В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и    условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или необходимость    демонтажа котлов.

Техническое  состояние  котельных  расположенных  на  территории  сельского поселения,  показывает,  что  общий  уровень  износа   котельных  более  (нет  данных) %.

С  целью  снижения  уровня  износа  котельных  необходимо  ежегодно  выполнять  реконструкцию  или  замену   котельных,  физический  износ  которых  составляет  80-100 %.  Для  реконструкции  и  строительства  новых  (мобильных)  котельных  необходимо  ежегодно  предусматривать  дополнительное  финансирование.

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Раздел 3.2.5.  Качество  поставляемого ресурса.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 (с изменениями и дополнениями от 21 июля 2008 г., 29 июля 2010 г., 6 мая 2011 г., 25 июня, 27 августа 2012 г.) «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству  коммунальных  услуг  таблица 21.

Таблица 21 Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |
| 1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 °C | за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 2. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 ° | за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| 3. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) | отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается | за каждый час подачи горячей воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| Отопление |
| Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| Обеспечение нормативной температуры воздуха: в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C); в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) | допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается | за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый градус отклонения температуры, с учетом положений раздела IX Правил |
| Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается | за каждый час отклонения от установленного давления во внутридомовой системе отопления суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |

Раздел 3.2.6. Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные  предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

2.1. Общие положения

Для разработки раздела по определению перспективного потребления тепловой энергии необходимы следующие базовые документы по перспективному развитию сельского поселения: актуализированный утвержденный Генеральный план развития сельского поселения; структурированные данные по перспективному развитию сельского поселения с разделением на жилищную, административно-общественную, производственную застройку; утвержденные расчетные элементы территориального деления на все покрытие сельского поселения с привязкой данных по каждому элементу.

В рамках этапа работ по определению перспективного потребления тепловой энергии Николенского сельского поселения был выполнен анализ документов по перспективному развитию сельского поселения, выданных ООО ИТП «Град» город Омск, а именно материалов Генерального плана Николенского сельского поселения.

При изучении вышеперечисленных материалов было выявлено:

 что генеральный план развития поселения утвержден;

 сведения о теплоснабжении достаточные и полные;

 данные по жилому фонду имеются;

 в поселении отсутствуют данные о перспективе развития административно-общественной застройке и развитию производственных площадок.

В целях принятия решения об использовании единицы территориального деления в качестве расчетного элемента при разработке Схемы теплоснабжения были проанализированы следующие используемые в муниципальном образовании границы: населенных пунктов и поселения; жилых районов.

Разработка раздела по Перспективному потреблению тепловой энергии на цели теплоснабжения выполнялась в следующей последовательности:

1. На первом этапе были определены все объекты системы, включая источники теплоснабжения, участки сетей, потребители тепла. Исходными данными для описания существующих потребителей тепла являлись абонентские базы данных теплоснабжающих предприятий с указанием адреса, тепловой нагрузки абонента с разбивкой на виды теплопотребления, схемы присоединения потребителей.

2. На втором этапе работ были рассмотрены единицы территориального деления:

границы поселения и населенных пунктов.

3. Для формирования раздела существующего потребления тепла на нужды теплоснабжения был сформирован запрос в теплоснабжающую организацию по потребителям тепла с привязкой к территориальным единицам поселения.

4. На основании исходных данных предоставленных Администрацией Николенского сельского поселения были выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей. Также в рамках данного этапа работ был выполнен сравнительный анализ приростов тепловых нагрузок согласно Генеральному плану поселения по каждой территориальной единице. В качестве приростов тепловых нагрузок были взяты максимальные значения по каждой территориальной единице.

5. На базе проделанной работы по позиционированию перспективных потребителей были сформированы прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии по всем территориальным единицам поселения: административным, планировочным и жилым районам с привязкой к зонам действия источников тепла.

6. Приросты тепловых нагрузок по малоэтажной застройке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в основном планируется обеспечить посредством АГВ, за исключением приростов в зонах действия крупных тепловых источников.

Ввиду отсутствия утвержденных нормативно - законодательных актов нижеприведенные подразделы Главы 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" Постановления ПП РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в настоящей работе не рассматривались: з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения; к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

2.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 № 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

с. Николенское

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

– Упорядочение существующей территории жилой застройки с увеличением площади до 314,9 га (прирост  6%), в том числе: индивидуальной жилой застройки до 312,9 га (прирост  6%). Территория малоэтажной жилой застройки сокращена до 2 га (убыль на 29%).

– Определение средней обеспеченности исходя из расчета предоставление каждой семье индивидуального жилого дома, но не менее чем 25 кв. м на человека.

– Проектную плотность населения в границах зоны  индивидуальной жилой застройки проектом предусмотрено принимать не менее 15 чел./га, в зоне малоэтажной жилой застройки не менее 70 чел./га.

– Выделение территорий первоочередного освоения – 39,1 га индивидуальной жилой застройки.

х. Булгаков

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

– Упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с сокращением площади территорий до 51,1 га (убыль на 6%).

– Определение средней обеспеченности исходя из расчета предоставление каждой семье индивидуального жилого дома, но не менее чем 25 кв. м на человека.

– Проектную плотность населения в границах зоны индивидуальной жилой застройки проектом предусмотрено принимать не менее 15 чел./га.

х. Ивлев

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

– Упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с сокращением площади до 33,7 га (сокращение на 4%).

– Определение  средней обеспеченности  исходя из расчета предоставление каждой семье индивидуального жилого дома,  но не менее чем 25 кв. м на человека.

– Проектную плотность населения в границах зоны  индивидуальной жилой застройки проектом предусмотрено принимать не менее 15 чел./га.

х. Орлов

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

– Упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с

сокращение площади жилых территорий до 17,5 га (сокращение на 21 %).

– Определение  средней обеспеченности  исходя из расчета предоставление каждой семье индивидуального жилого дома, но не менее чем 25 кв. м на человека.

– Проектную плотность населения в границах зоны  индивидуальной жилой застройки проектом предусмотрено принимать не менее 15 чел./га.

х. Лебедев

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

– Упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с сокращением площади жилых территорий до 30,6 га (сокращение на 3 %).

– Определение средней обеспеченности исходя из расчета предоставление каждой семье индивидуального жилого дома, но не менее чем 25 кв. м на человека.

– Проектную плотность населения в границах зоны индивидуальной жилой застройки проектом предусмотрено принимать не менее 15 чел./га.

х. Вербовый

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

– Упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с сокращением площади жилых территорий до 54,9 га (убыль на 3 %).

– Определение средней обеспеченности исходя из расчета предоставление каждой семье индивидуального жилого дома, но не менее чем 25 кв. м на человека.

– Проектную плотность населения в границах зоны индивидуальной жилой застройки проектом предусмотрено принимать не менее 15 чел./га.

Исходя из прогнозируемой численности населения, проектный объем жилищного фонда сельского поселения к концу расчетного срока должен составить порядка 75,3 тыс. кв.м, в том числе нового жилищного строительства не менее 12,7 тыс. кв.м (с. Николенское – 11,1 тыс. кв.м, х. Вербовый – 0,5 тыс. кв.м, х. Булгаков – 0,3 тыс. кв.м, х. Орлов – 0,3 тыс. кв.м, х. Ивлев – 0,4 тыс. кв.м, х. Лебедев – 0,06 тыс. кв.м).

Социальная сфера

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

– снос объектов с учетом технического состояния здания либо в результате

архитектурно-планировочных решений;

– реконструкция объектов соцкультбыта по причине неудовлетворительного технического состояния, либо с учетом размещения запроектированных мощностей в объектах, площадь которых используется не в полном объеме с целью экономии средств на новое строительство;

– строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и действующими на территории поселения программами по развитию территории.

с. Николенское

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов социальной сферы местного значения:

– строительство дополнительного корпуса амбулатории на 30 койко-мест и 15 посещений в смену, с организацией работы выдвижного пункта скорой медицинской помощи на 1 автомобиль;

– строительство аптеки;

– строительство спортивно-досугового комплекса со спортивным залом мощностью 162 кв. м площади пола и с клубом на 630 мест, и формированием комплекса открытых спортивных плоскостных сооружений;

– строительство детского сада на 115 мест;

– строительство комплекса бытового обслуживания на 20 рабочих мест, с размещением прачечной на 180 кг белья в смену и пункта приема химчистки;

– строительство бани на 15 мест;

– строительство двух магазинов на 110 кв. м торговой площади каждый;

– реконструкция ветхого здания школы №18 со спортивным залом с размещением в здании внешкольного учреждения на 45 мест и увеличением проектной мощности школы до 380 учащихся (с учетом подвоза учащихся с х. Лебедев, х. Орлов и х. Вербовый и организации процесса обучения 10% учащихся во вторую смену), а спортивного зала до 162 кв. м площади пола;

– реконструкция недействующей котельной под пожарное депо на 2 автомобиля;

– снос разрушенного здания бани.

Проектом предусмотрено использование школьного спортивного зала для общего доступа населения.

В результате предложения изменения границы населенного пункта, в проектируемую границу войдут контора СПК «Акро» (сохраняемый объект),  комплекс «школа - внешкольное учреждение - спортивный зал» (реконструируемый объект), ранее относившиеся к территории сельского поселения.

х. Булгаков

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов социальной сферы местного значения:

– строительство магазина на 16 кв. м торговой площади;

– строительство спортивной площадки на 0,1 га;

– реконструкция ФАП;

– снос разрушенной бани.

х. Ивлев

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов социальной сферы местного значения:

– строительство  магазина 48 кв. м торговой площади;

– строительство спортивной площадки на 0,1 га.

х. Вербовый

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов социальной сферы местного значения:

– строительство спортивной площадки 0,2 га;

– реконструкция недействующего здания ФАП под магазин на 30 кв. м торговой площади.

Проектом предусмотрено обслуживание населения учреждениями культуры и досуга, за счет учреждений расположенных в с. Николенское.

х. Лебедев

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов социальной сферы местного значения:

– строительство магазина 24 кв. м торговой площади;

– строительство спортивной площадки на 0,1 га;

– реконструкция недействующего детского сада № 43 с восстановлением функционального назначения на 35 мест;

– снос разрушенных зданий бани и магазина (магазин расположен вблизи границы населенного пункта).

В результате предложения изменения границы населенного пункта, в проектируемую границу войдет детский сад (реконструируемый объект), ранее относившаяся к территории сельского поселения.

х. Орлов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов социальной сферы местного значения:

– строительство магазина на 42 кв. м торговой площади;

– строительство спортивной площадки на 0,1 га.

Потребность в остальных объектах социальной сферы удовлетворена за счет объектов, размещенных в административном центре сельского поселения.

2.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе материалов Генерального плана сельского поселения.

В связи с отсутствием в представленном материале данных по характеристикам строящихся нежилых зданий, удельное теплопотребление строящихся нежилых зданий на период до 2030 года определялось по укрупненным показателям на основе материалов, представленных в книге Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети» (глава 2 «Тепловое потребление»):

- Тепловая нагрузка общественных зданий на отопление принимается в размере 25 % от тепловой нагрузки отопления строящихся жилых зданий;

- Тепловая нагрузка общественных зданий на вентиляцию принимается в размере 60 % от тепловой нагрузки отопления строящихся общественных зданий;

- Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение строящихся общественных зданий принимается из расхода 25 л/сутки на 1 жителя строящихся жилых зданий.

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным - для каждой из зон планировки.

Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Расчет тепловых нагрузок с. Николенское приведен в таблице № 22.

Таблица 22. Расчет тепловых нагрузок с. Николенское

| № | Наименование | Площадь застройки, м | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Индивидуальные котельные | - | - | 0,577 | 0,34 | 0,052 | 0,969 |
| Индивидуальные газовые котлы |
|  | Индивидуальная жилая застройка | - | 52910,6 | 2,106 | 0 | 1,764 | 3,87 |
|  | Малоэтажная жилая застройка | - | 2633 | 0,126 | 0 | 0,088 | 0,214 |
|  | Общественно-деловая зона | - | 6628,3 | 0,268 | 0,223 | 0,089 | 0,58 |
| ВСЕГО: | 2,5 | 0,223 | 1,941 | 4,664 |
| ИТОГО по населённому пункту: | 3,077 | 0,563 | 1,993 | 5,633 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление с. Николенское составит 5,6 Гкал/ч (18405 Гкал/год).

Расчет тепловых нагрузок х. Лебедев приведен в таблице № 23.

Таблица 23. Расчет тепловых нагрузок х. Лебедев

| № | Наименование | Площадь застройки, м | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Индивидуальная котельная | - | 530 | 0,029 | 0,02 | 0,005 | 0,054 |
| Индивидуальные газовые котлы |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | - | 2139,19 | 0,085 | 0 | 0,071 | 0,156 |
| 3 | Общественно-деловая зона | - | 24 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,004 |
| ВСЕГО: | 0,087 | 0,001 | 0,072 | 0,16 |
| ИТОГО: | 0,116 | 0,021 | 0,077 | 0,214 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточника, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление х. Лебедев составит 0,2 Гкал/ч (712 Гкал/год).

Расчет тепловых нагрузок х. Ивлев приведен в таблице № 24.

Таблица 24. Расчет тепловых нагрузок х. Ивлев

| № | Наименование | Площадь застройки, м | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Индивидуальные газовые котлы |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | - | 4045,4 | 0,161 | 0 | 0,135 | 0,296 |
| 2 | Общественные здания | - | 42 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,004 |
| ВСЕГО: | 0,163 | 0,001 | 0,136 | 0,3 |

Общее теплопотребление х. Ивлев составит 0,3 Гкал/ч (1160 Гкал/год).

Расчет тепловых нагрузок х. Вербовый приведен в таблице № 25.

Таблица 25. Расчет тепловых нагрузок х. Вербовый

| № | Наименование | Площадь застройки, м | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Индивидуальные газовые котлы |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | - | 5043,1 | 0,201 | 0 | 0,168 | 0,369 |
| 2 | Общественные здания | - | 134,47 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,01 |
| ВСЕГО: | 0,205 | 0,004 | 0,17 | 0,379 |

Общее теплопотребление х. Вербовый составит 0,4 Гкал/ч (1430 Гкал/год).

Расчет тепловых нагрузок х. Булгаков приведен в таблице № 26

Таблица 26. Расчет тепловых нагрузок х. Булгаков

| № | Наименование | Площадь застройки, м | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Индивидуальные газовые котлы |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | - | 3053,66 | 0,122 | 0 | 0,102 | 0,224 |
| 2 | Общественные здания | - | 120,42 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,012 |
| ВСЕГО: | 0,127 | 0,005 | 0,104 | 0,236 |

Общее теплопотребление х. Булгаков составит 0,24 Гкал/ч (900 Гкал/год).

Расчет тепловых нагрузок х. Орлов приведен в таблице № 27.

Таблица 27.  Расчет тепловых нагрузок х. Орлов

| № | Наименование | Площадь застройки, м | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Индивидуальные газовые котлы |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | - | 3505,95 | 0,14 | 0 | 0,117 | 0,257 |
| 2 | Общественные здания | - | 48 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,005 |
| ВСЕГО: | 0,142 | 0,002 | 0,118 | 0,262 |

Общее теплопотребление х. Орлов составит 0,3 Гкал/ч (1010 Гкал/год).

2.3.1 Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно–коммунального сектора

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов, также как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, 2016 гг.) приводится прирост тепла для условного 2016 года, в период 2017-2021 гг. – прирост теплопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д.. Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории поселения за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2016 гг., 2017-2021 гг., 2022-2026 гг., 2027-2030 гг. и на весь рассматриваемый период 2015-2030 гг. приведен в таблице 28.

Таблица 28. Сводные значения приростов тепловых нагрузок за период 2015-2030 гг.

| Сельское поселение | Источник данных | Период подключения/Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2025 | 2030 | Итого 2015-2030 |
| Николенское | прирост относительно базового периода | - | - | 5,9 | 1,14 | 7,04 |
| Общий итог | - | - | 5,9 | 1,14 | 7,04 |

Суммарный прирост тепловых нагрузок к 2030 году по прогнозам составит 7,04 Гкал/ч, из них:

 5,9 Гкал/ч до 2025 года;

 1,14 Гкал/ч в период 2030 г..

На рисунке 1 представлено соотношение приростов тепловых нагрузок до 2030 года. Максимальные приросты прогнозируются в жилой многоквартирной застройке.

Соотношение приростов тепловых нагрузок

2.3.2 Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2030 года с учетом требований к энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

Для оценки возможного изменения прироста перспективной нагрузки при условии удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по теплозащите был выполнен расчет прогноза теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий.

Удельное потребление воды на горячее водоснабжение на одного человека для строящихся зданий поэтапно составит:

- с 2015 года – 65 л/сутки;

- с 2016 года – 63 л/сутки;

- с 2020 года – 61 л/сутки.

В соответствии с устанавливаемыми нормативами теплопотребления удельное теплопотребление жилых зданий на период до 2030 года, принятое для прогнозирования спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, представлено в таблицах.

Таблица 29. Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий

| Вид зданий | 2011 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ккал/ч/м2 |
| жилищный фонд: | - | - | - |
| 1 этажа | - | - | 1330,0 |
| 2 этажа | - | - | - |
| 3 этажа | - | - | - |

Таблица 30. Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |
| --- | --- |
|  | ккал/м2 |
|  | 2015 | 2025 | 2030 |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| до 60 | 66,3 | - | - | 54,6 | - | - | 46,8 | - | - |
| 100 | 59,2 | 64,0 | - | 48,8 | 52,7 | - | 41,8 | 45,2 | - |
| 150 | 52,1 | 56,9 | 61,6 | 42,9 | 46,8 | 50,7 | 36,8 | 40,1 | 43,5 |
| 250 | 47,4 | 49,7 | 52,1 | 39,0 | 41,0 | 42,9 | 33,4 | 35,1 | 36,8 |

Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории населенных пунктов сельского поселения за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2015 г., 2016-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг. и на весь рассматриваемый период 2011-2030 гг. с учетом требований к энергетической эффективности приведен в таблице 29 настоящей Схемы теплоснабжения Николенского СП на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год.

2.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей

Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов

К концу расчетного срока площадь зоны сельскохозяйственного использования составит 8 160,4 га (сокращение на 4 %), в том числе животноводства 21,8 га,  сельскохозяйственных угодий – 8108,4 га, сельскохозяйственного производства 30,4 га. Сокращение площадей объясняется решением по изменению (увеличению) границ населенных пунктов.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия в отношении объектов производственной сферы, расположенных на территории сельского поселения:

– строительство МТФ на 2 тыс. голов;

– строительство механизированного тока;

– снос недействующей МТФ №4;

– снос МТФ №1 (вынос с территории жилой застройки);

– снос недействующего кирпичного завода;

– закрытие недействующего карьера;

– снос комплекса разрушенных промышленных зданий (9 объектов).

с. Николенское

Для того чтобы исключить попадание жилых территорий в СЗЗ генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий относительно объектов производственной сферы:

– перенос кондитерского предприятия ООО «Флора» в западном направлении от фактического местоположения на расстояние 0,8 км;

– снос склада горюче-смазочных материалов;

– снос зданий ремонтно-механической мастерской;

– снос комплекса зданий и сооружений МТФ № 1 (8 объектов).

К размещению запланированы следующие объекты:

– завод по переработке молока (на территории сносимой МТФ№1);

– торгово-закупочное предприятие (на территории сносимой молочно-товарной фермы);

– рыборазводное предприятие;

– кондитерское предприятие ООО «Флора» 180 тонн в год;

– тепличное хозяйство;

– ремонтно-механическая мастерская.

К реконструкции предусмотрена недействующая свинотоварная ферма с восстановлением её назначения, на 100 голов. А так же реорганизация территория МТФ № 2.

В результате предложения изменения границы населенного пункта, в проектируемую границу войдут зернохранилище, молочно-товарная ферма №2, бойня, строительная бригада, механический отряд (сохраняемые объекты), свинотоварная ферма (реконструируемый объект), ранее относившиеся к территории сельского поселения.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах села составит 14,6 га (рост более чем в 70 раз), площадь зоны сельскохозяйственного использования – 146,4 га (рост  более чем в  9 раз), в том числе животноводства – 22,5 га, сельскохозяйственных угодий – 95,1 га, сельскохозяйственного производства 28,8 га.

х. Ивлев

Площадь зоны сельскохозяйственного использования на конец расчетного срока запроектирована в объеме – 51,4 га (рост более чем в 7 раз). Для перспективного освоения выделена зона производственного и коммунально-складского назначения площадью 14,1 га.

х. Вербовый

В результате предложения изменения границы населенного пункта, в проектируемую границу войдет свинотоварная ферма (сохраняемый объект), ранее относившаяся к территории сельского поселения.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования на конец расчетного срока запроектирована в объеме – 5,3 га (рост более чем в 5 раз), в том числе зона животноводства – 3,7 га, сельскохозяйственных угодий – 1,6 га.

х. Лебедев

Площадь зоны сельскохозяйственного использования на конец расчетного срока запроектирована в объеме – 14,5 га (зона сельскохозяйственных угодий).

Генеральным планом в населенных пунктах х. Булгаков, х. Лебедев, х. Ивлев, х. Вербовый, х. Орлов размещению производственных объектов не предусмотрено. Зоны производственного и коммунально-складского назначения не запроектированы в х. Орлов, х. Лебедев, х. Вербовый.

2.3.4 Прогноз суммарного прироста тепловых нагрузок и теплопотребления

Прогноз суммарного прироста тепловых нагрузок и теплопотребления описывается в разделе 2.3.2 настоящей Схемы теплоснабжения Николенского сельского поселения на период 2030 года. Актуализация на 2016 год.

3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. Радиусы эффективного теплоснабжения базовых энергоисточников

Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» обуславливает необходимость расчета радиуса эффективного теплоснабжения (РЭТ) при выполнении схем теплоснабжения и определяет РЭТ как «максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в СЦТ, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной СЦТ нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в СЦТ».

Строгое выполнение требований ФЗ № 190 определяет нулевое значение РЭТ, так как присоединение любого дополнительного абонента к действующей СЦТ всегда увеличивает совокупные расходы, требует дополнительных инвестиций, расхода топлива и т.д.

В действительности важно, чтобы не увеличивались удельные затраты на производство, транспорт и реализацию тепла.

В условиях плановой экономики при 100% государственных инвестиций поиск минимума приведенных затрат в СЦТ обеспечивал хотя бы формально максимальный «народно-хозяйственный эффект».

В рыночной экономике достигнутый в данной СЦТ минимум удельных затрат не является гарантией сбыта тепла. Естественным индикатором конкурентоспособности является цена у конкурента. В противном случае, необходимо вводить норму принудительного подключения к действующим СЦТ. Cнижение затрат в условиях локальной монополии маловероятно.

В газифицированных районах при отсутствии других источников тепла в качестве виртуального конкурента целесообразно рассматривать газовую котельную у одного или нескольких перспективных абонентов.

Из вышеуказанного следует: законодательно закрепленное понятие РЭТ нуждается в корректировке; определение РЭТ связано с необходимостью оценки затрат на присоединение новых потребителей и сопоставление их с затратами на альтернативные теплоисточники. Согласно разработанной в ОАО «Газпромпромгаз» методике экономически обоснованная дальность транспорта тепла или РЭТ определяется как сумма протяженностей двух теплопроводов:

- теплопровода от теплоисточника до камеры тепловой сети, в которой

предусматривается подключение дополнительной нагрузки (путь снабжения);

- экономически обоснованного соединительного теплопровода (ОСТ) от вышеуказанной камеры до нового абонента с максимально допустимым расстоянием от камеры.

Эти РЭТ включают и установленное действующим законодательством «максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии». Очевидно, что это расстояние соответствует протяженности «главного направления» до концевого участка плюс ОСТ.

По результатам представленных исходных данных, радиусы эффективного теплоснабжения источника теплоснабжения села Николенское не изменились, так как:

- прирост тепловых нагрузок, в основном, осуществляется в существующей зоне действия теплоисточника;

- основные параметры расчетов для источника не изменялись.

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения

3.2.1 Зоны действия источников тепловой энергии

Эксплуатационная зона действия котельной № 20, котельная № 28 филиала ОАО «АТЭК» Гулькевичские тепловые сети – село Николенское ул. Октябрьская, 128, село Николенское улица Заречная, 233 А.

3.2.2. Зоны действия источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в период с 2011-2013 гг.

Эксплуатационная зона действия котельной № 20, котельная № 28 филиала ОАО «АТЭК» Гулькевичские тепловые сети – село Николенское ул. Октябрьская, 128, село Николенское улица Заречная, 233 А .

3.2.3 Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию

На сегодняшний день инвестиционные проекты по направлению развитию перспективных источников энергии отсутствуют. Информация теплоснабжающей  организации и Заказчика отсутствует.

3.3. Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное

отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

Теплоснабжение объектов села Николенское Николенского сельского поселения Гулькевичского района в настоящее время осуществляется от одной котельной, работающей на газе.

Система теплоснабжения с. Николенское децентрализованная. Администрацией Николенского СП представлены правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АИ 852121 на котельную детского сада № 42, село Николенское, улица Октябрьская, № 126; серия 23-АИ 852136 на котельную № 28, село Николенское, улица Заречная, дом 233а технический паспорт № 19554.

Административные и общественные здания, а также частная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом является природный газ.

Система теплоснабжения х. Ивлев, х. Вербовый, х. Булгаков, х. Орлов децентрализованная. Теплоснабжение общественных зданий, а также жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек.  Топливом являются дрова и уголь.

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Таблица 31

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год или % | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребителей | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2014 год |
| с. Николенское котельная по генплану | - | 5,6 | 5,6 | 10 % | 5,544 | 100 % | гр. 3 с учетом тепловых потерь | - | - |
| Лебедев котельная по генплану | - | 0,2 | 0,2 | 5 % | 0,198 | 100 % | гр. 3 с учетом тепловых потерь | - | - |
| Ивлев котельная по генплану | - | 0,3 | 0,3 | 5 % | 0,297 | 100 % | гр. 3 с учетом тепловых потерь | - | - |
| Вербовый котельная по генплану | - | 0,4 | 0,4 | 5 % | 0,396 | 100 % | гр. 3 с учетом тепловых потерь | - | - |
| Булгаков котельная по генплану | - | 0,24 | 0,24 | 5 % | 0,2376 | 100 % | гр. 3 с учетом тепловых потерь | - | - |
| Орлов котельная по генплану | - | 0,3 | 0,3 | 5 % | 0,297 | 100 % | гр. 3 с учетом тепловых потерь | - | - |

4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

4.1 Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозируются исходя из следующих условий:

 Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принимается по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

 Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

 Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей через индивидуальные тепловые пункты. Сведения о перспективных объемах теплоносителя приведены в таблице 31.

4.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Сведений о водоподготовительных установках на территории Николенского сельского поселения отсутствует, данный раздел не заполняется.

4.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Сведений о водоподготовительных установках на территории Николенского

сельского поселения не предоставлено, данный раздел не заполняется.

4.4 Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую»

В системе теплоснабжения населенных пунктов Николенского сельского поселения по состоянию на 2014 год системы горячего водоснабжения потребителей не предусмотрены.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ФЗ № 190, ПП РФ № 154 необходимо планирование развития теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения, которое должно согласовываться с положениями документации территориального планирования и генеральным планом поселения.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.";

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается."

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных энергоисточников на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

 в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий.

 существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; снижение объемов работ по химической водоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат; снижение аварийности систем теплоснабжения.

Для реализации данного решения в здании предлагается установить автоматизированные блочные тепловые пункты ведущих производителей.

5. РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Общие положения

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Николенского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительства объектов инфраструктуры.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,  СНиП II-35-76 «Котельные установки». Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 19 °С.

Средняя температура за отопительный период – плюс 2 °С.

Продолжительность отопительного периода - 149 суток.

с. Николенское

Проектом предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения с. Николенское.

Существующую индивидуальную котельную школы № 18 предусматривается реконструировать с увеличением мощности для теплоснабжения здания школы и проектируемого здания детского сада. Расчетная мощность реконструируемой котельной составляет 0,77 Гкал/ч.

В соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76* «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий, относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, а  так же к учреждениям отдыха, должно быть организовано  от отдельно-стоящих индивидуальных котельных. Данная система теплоснабжения предусмотрена для здания детского сада № 42, гостиницы и двух зданий амбулатории.

Теплоснабжение детского сада, прачечной детского сада и библиотеки решено обеспечить от проектной индивидуальной газовой котельной № 1. Расчетная мощность проектируемой индивидуальной котельной № 1 составляет 0,09 Гкал/ч. Теплоснабжение существующего здания гостиницы решено обеспечить от проектируемой индивидуальной котельной № 2. Расчетная мощность проектируемой индивидуальной котельной № 2 составляет 0,13 Гкал/ч. Теплоснабжение существующей амбулатории и проектных аптеки и амбулатории решено обеспечить от проектной индивидуальной газовой котельной № 3. Расчетная мощность проектируемой индивидуальной котельной № 3 составляет 0,06 Гкал/ч.

Теплоснабжение других общественных зданий, а так же жилой застройки индивидуальной и малоэтажной) предусмотрено от индивидуальных газовых котлов.

Общее теплопотребление с. Николенское составит 5,6 Гкал/ч (18405 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей с. Николенское предусматривается:

на первую очередь:

– реконструкция индивидуальной котельной мощностью 0,77 Гкал/ч;

на расчетный срок:

– строительство трех индивидуальных газовых котельных расчётной мощностью 0,09, 0,13 и 0,06 Гкал/ч.

х. Лебедев

Проектом генерального плана предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения х. Лебедев. В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий предусматривается от индивидуальных газовых котлов.

В соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76* «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий, относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, а так же к учреждениям отдыха, должно быть обеспечено от отдельно-стоящих, индивидуальных газовых котельных. Данная система теплоснабжения предусмотрена для реконструируемого здания детского сада, теплоснабжение которого решено обеспечить от проектной индивидуальной газовой котельной. Расчётная мощность проектируемой индивидуальной котельной составляет 0,06 Гкал/ч.

Общее теплопотребление х. Лебедев составит 0,2 Гкал/ч (712 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей х. Лебедев,  на расчетный срок предусматривается строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,06 Гкал/ч.

х. Ивлев

Проектом предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения х. Ивлев. В связи с развитием на территории х. Ивлев системы газоснабжения, теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий обеспечить от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов. Общее теплопотребление х. Ивлев составит 0,3 Гкал/ч (1160 Гкал/год). Мероприятий по строительству объектов и сетей теплоснабжения на территории х. Ивлев не предусмотрено.

х. Вербовый

Проектом предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения х. Вербовый. В связи с развитием на территории х. Вербовый системы газоснабжения, теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий обеспечить от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Общее теплопотребление х. Вербовый составит 0,4 Гкал/ч (1430 Гкал/год).

Мероприятий по строительству объектов и сетей теплоснабжения на территории х. Вербовый не предусмотрено.

х. Булгаков

Проектом предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения. В связи с развитием на территории х. Булгаков системы газоснабжения, теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий обеспечить от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Общее теплопотребление х. Булгаков составит 0,24 Гкал/ч (900 Гкал/год).

Мероприятий по строительству объектов и сетей теплоснабжения на территории х. Булгаков не предусмотрено.

х. Орлов

Проектом предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения. В связи с развитием на территории х. Орлов системы газоснабжения, теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий обеспечить от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Общее теплопотребление х. Орлов составит 0,3 Гкал/ч (1010 Гкал/год).

Мероприятий по строительству объектов и сетей теплоснабжения на территории х. Орлов не предусмотрено.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной на территории сельского поселения рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, геотермальные источники и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (административных и общественных зданий, индивидуальной жилой застройки). Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

– реконструируемая индивидуальная котельная  – 1 штука;

– строительство индивидуальных котельных - 4 штуки;

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Для общественных зданий и сооружений и секционной застройки горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от районных котельных, для частного сектора – индивидуальное.

В соответствии с письмом Б/Н филиал ОАО «АТЭК Гулькевичские тепловые сети» на запрос Администрации Николенского СП № 806 от 10.08.2015 года сообщается, что филиалом не планируется новое строительство сетей и источников тепловой энергии (котельных) на территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района. Дополнительно сообщается о необходимости предусмотреть внесения изменения в схему теплоснабжения Николенского СП следующее мероприятие:

- реконструкция котельной № 20, расположенной по адресу: село Николенское, улица Октябрьская, 126, в связи с большим износом теплоэнергетического оборудования котельной, а также устройство узлов учета расхода газа и тепловой энергии.

6. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

6.1. Общие положения

Основным направлением Николенского сельского поселения является децентрализация с применением индивидуальных котлов на газовом топливе (по мере газификации муниципального образования).

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку; обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных; обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

Состав группы мероприятий № 1 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Мероприятия могут быть реализованы в течение 2014-2030 г.г. Их завершение позволит обеспечить теплоснабжение потребителей с нормативной надежностью. Косвенные эффекты – сокращение потерь теплоносителя и тепловой энергии, сокращение затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Реализация мероприятий, входящих в состав группы 1 направлена на обеспечение присоединения новых потребителей к существующим и строящимся тепловым сетям с обеспечением устойчивого гидравлического режима передачи тепловой энергии от источников до потребителей. Дополнительным эффектом является сокращение потерь тепловой энергии с утечками теплоносителя и потерь тепловой энергии через изоляционные конструкции тепловых магистралей.

Состав группы мероприятий № 2 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Состав группы мероприятий № 3 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса». В связи с отсутствием исходных данных о количестве повреждений и годах ввода в эксплуатацию по участкам тепловых сетей филиала ОАО «АТЭК «Гулькевичские тепловые сети», расчет надежности не предусмотрен. Их реализация позволит обеспечить присоединение к магистральным тепловым сетям всех новых потребителей, планирующихся к строительству в зоне действия источников поселения, вплоть до 2030 года.

6.2. Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих, вновь осваиваемых населенных пунктов сельского поселения и перевода на закрытую схему присоединения ГВС

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей разработаны для каждого крупного (тепловой мощностью 20 Гкал/ч и более) источника. При этом указывается возможность использования существующих кольцевых и резервных связей, а также запорно-регулирующей арматуры для обеспечения теплоснабжения потребителей при возникновении отказов на нерезервированных участках тепловых сетей этого источника. По результатам анализа деятельности теплоснабжающей организации на территории сельского поселения следует, что наиболее актуальной проблемой организации эксплуатации тепловых сетей является проблема замены участков, выработавших свой ресурс. С целью снижения доли сетей, выработавших ресурс, необходимо в масштабах города планомерно перекладывать не менее 0,3 км (4,5-5,0% от общей протяженности) теплопроводов в год. Для сокращения объема изношенных сетей, определения требуемых для этих целей финансовых ресурсов и эффекта от снижения тепловых потерь и сокращения числа отказов рассмотрено четыре сценария перекладки сетей: 1. (радикальный), предполагающий сведение к нулю доли ветхих сетей на конец расчетного периода (2030 г.); 2. (концептуальный), заложенный в Концепции схемы теплоснабжения и обеспечивающий четырехкратное снижение доли ветхих сетей; 3. (программный), при котором принято ежегодное сокращение доли ветхих сетей в соответствии с целевыми показателями и индикаторами производственной и инвестиционной программы; 4. (консервативный), обеспечивающий сохранение сложившейся к настоящему времени доли ветхих сетей при минимальных объемах перекладок.

6.3. Предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на них для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

Так как информация о ликвидации котельных на территории Николенского сельского поселения отсутствует, данный раздел не заполняется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с сохранением существующего диаметра

Так как информация о строительстве, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с сохранением существующего диаметра отсутствует, данный раздел не заполняется. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В соответствии с письмом Б/Н филиал ОАО «АТЭК Гулькевичские тепловые сети» на запрос Администрации Николенского СП № 806 от 10.08.2015 года сообщается, что филиалом не планируется новое строительство сетей.

6.5. Предложения по существующим «пережимным» участкам тепловых сетей, рекомендованным к реконструкции с увеличением диаметра

Так как информация по существующим «пережимным» участкам тепловых сетей, рекомендованным к реконструкции с увеличением диаметра, на территории Николенского сельского поселения отсутствует, данный раздел не заполняется.

6.6. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Так как система теплоснабжения на территории Николенского сельского поселения не предусмотрена и до 2030 года перспектива по строительству и реконструкции насосных станций отсутствует, данный раздел не заполняется.

6.7. Предложения по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую

На территории Николенского сельского поселения центральная система горячего водоснабжения не предусмотрена.

7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

Перспективные топливные балансы отражены в таблице № 31 настоящей Схемы теплоснабжения Николенского СП на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год.

Таблица 32

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителей (с учётом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016-2030 года |
| с. Николенское котельная по генплану | - | 100 % | 18405 | 0,006 | 0,000006 |
| Лебедев котельная по генплану | - | 100 % | 712 | 0,0056 | 0,0000056 |
| Ивлев котельная по генплану | - | 100 % | 1160 | 0,0002 | 0,0000002 |
| Вербовый котельная по генплану | - | 100 % | 1430 | 0,0004 | 0,0000004 |
| Булгаков котельная по генплану | - | 100 % | 900 | 0,00024 | 0,00000024 |
| Орлов котельная по генплану | - | 100 % | 1010 | 0,0003 | 0,0000003 |

8. РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

8.1. Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

 предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

 предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

 расчеты эффективности инвестиций;

 расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Подключение объектов нового строительства (в соответствии с Генеральным планом) к индивидуальным источникам теплоснабжения до 2026 года.

8.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Таблица 33

| № № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2014-2030 годы | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| 1 | Реконструкция котельной № 20 (по письму Б/Н филиала ОАО АТЭК Гулькевичские тепловые сети) | 17466,000 | - | 17466,000 |
| 2 | Установка автоматических котельных в соответствии с Генеральным планом | 100000,000 | - | 10000,000 |
|  | Итого: | 117466,00 | - | 117466,00 |

8.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Таблица 34

| № № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2014-2030 годы | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| 1 | Строительство теплотрассы | 11700,000 | - | 11700,000 |
|  | Итого | 11700,000 | - | 11700,000 |

Таблица 35

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2024 годы |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения (с учетом мероприятий по строительству котельных) | БС | - | - | - | - | - | - |
|  | ВС | 30856,000 | 17466,0 | 3488,3 | 3488,3 | 3206,65 | 3206,65 |

8.4. Прогноз влияния реализации проектов на цену тепловой энергии

8.4.1. Тариф на товарный отпуск тепловой энергии потребителям в зоне деятельности

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной службой по тарифам Краснодарского края.

Таблица 36 Динамика тарифообразования в сфере теплоснабжения

| Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. (по результатам аналитической оценке) |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал (без НДС) | 2222,5 | 2333,6 | 2333,6 | 2333,6 | 2450,3 | 2523,8 | 2650,04 |

Таблица 37

| Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных централизованным отоплением, с газовыми плитами |
| --- |
| Год | Отопление |
|  | тариф, руб. за Гкал | норматив потребления, Гкал на кв. метр |
| 2016 | 2222,5 | 0,0148 |
| 2017 | 2333,6 | 0,0148 |
| 2018 | 2333,6 | 0,0148 |
| 2019 | 2333,6 | 0,0148 |
| 2020 | 2450,6 | 0,0148 |
| 2022 | 2523,8 | 0,0148 |
| 2024-2030 | 2650,04 | 0,0148 |

9. РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

На территории Николенского сельского поселения единая теплоснабжающая организация – филиала Открытого Акционерного Общества «Автономной теплоэнергетической компании» «Гулькевичские тепловые сети», адрес: 352195, РФ, город Гулькевичи, ул. Короткова, 158 Гулькевичского района, Краснодарского края, тел./факс 8-86160-5-82-94, реквизиты ИНН 2312054894 КПП 236443001, к/с 30101810100000000602, р/с 40702810130000021140, БИК 040349602 Отделение № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ. И.О. директора А.В. Соловьев.

В последующие периоды необходимо будет учитывать изменения основных критериев, при присвоении организации статуса ЕТО, в связи с перспективами развития системы теплоснабжения сельского поселения.

10. РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Доля автономного теплоснабжения увеличивается и к 2030 году составит 7%.

11. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные сети на территории Николенского сельского поселения отсутствуют.